## Slide 1
定制化产品线-计算产品开发部-转正答辩
祝明杰-2026/01/20

## Slide 2
个人介绍
工作内容
未来规划

## Slide 3
  第1部分
  个人介绍
PART 01
1

## Slide 4: 个人介绍
姓名：祝明杰
工号：02665
入职时间：2025/10/18
入职部门：定制化产品线/计算产品开发部
个人优势
  工作认真，勤奋努力，敢于尝试，认真请教同事
  沟通能力较好，遇见难题主动想办法解决
个人劣势
  没有大型项目的逻辑架构设计经验，逻辑开发经验不足
  没有高速接口的IP设计经验，且当前部门无相关逻辑公共模块和公共IP

## Slide 5
  第2部分
  工作内容
PART 02
2

## Slide 6: 工作内容 — 概述
  完成硬件工程师上岗考试，完成公司新人入职培训
  了解部门定制化服务器和卡类相关知识，熟悉负责项目的基本业务
  完成所属项目的CPLD逻辑开发和维护工作：
    参与开发与维护的项目：
    服务器：东湖一号、欧康诺、龙芯3E6000、希奥端、 铁塔-飞腾
    卡类：异格FPGA加速卡（X16和X8）、PCIE卡类测试治具、OCP卡类测试治具
    主要工作内容：
    理解项目的硬件总体设计方案和硬件架构；
    整理逻辑需求点和功能点，根据需求点完成逻辑总体方案；
    配合硬件工程师完成IO资源和逻辑资源的评估和CPLD的选型；
    完成逻辑CPLD代码编写、仿真、调试；

## Slide 7: 工作内容1 — 东湖一号硬件设计方案
  1、计算存储：双CPU架构， CPU0 和 CPU1 均支持 12 个内存通道（CHA-CHL），对应独立的 DIMM 通道；
  2、总线拓扑
  高速：XGMI 0~3 、PCIE 0~5接口；XGMI 0~2用于 AMD的CPU 间互联；XGMI 3、PCIE 0~5、USB2.0/3.0 通过MCIO或连接芯片连接网卡、显卡、存储器、USB等外部高速设备以及CPU 间的控制类信息交互。
  低速：I3C (BMC或CPU对 DDR5 DIMM 通信)、I2C（BMC或CPLD等设备通信）、SPI（ TPM芯片、BIOS_FLASH 等设备通信）、eSPI、UART、JTAG接口
  3、时钟复位
  一级AUS615的100M时钟给CMU、P0/P1、部分MCIO_CONN使用；二级CLK_DB2000的100M时钟给MCIO_CONN使用；
  系统复位（SYS_RESET）、PCIe 复位（PCIE_RST_N）、RSMRST 等，由 CPLD 与 CPU 协同管理，结合CPLD功能详细分析；
  4、电源和监控
  辅电供电/核心供电；硬件状态监控；CPLD强相关，结合CPLD功能详细分析；

## Slide 8: 工作内容1 —东湖一号逻辑方案设计
逻辑需求点和设计方案
  1、电源时序控制
  2、电源状态监测
  3、硬件故障监控与检测
  4、芯片的通信交互
  5、按钮控制
  6、风扇控制
  7、指示灯控制
  7、CPLD复位控制
  8、CPLD在线升级

## Slide 9: 工作内容 —东湖一号电源上下电方案
  1、各电源状态机上电使能条件：上电阶段电源吴故障，延时后依次上电
  各电源下电使能条件：任一电源故障触发下电，延时后依次下电
  2、蓝色状态控制 GroupA 和 GroupB 电源域的使能：
  复位状态(0x00) → 开启RTC待机电源(0x01) → 南桥复位保持(0x02) → 开启CPU3.3V待机(0x03) → 开启CPU1.8V待机(0x04)→ 开启USB待机电源(0x05) → 释放南桥复位(0x06) → S5设备上电(0x07) → 待机就绪(0x08) →
  3、深绿色状态控制 GroupC 电源域的使能：
  主电源模块使能(0x09)→ 遥测功能开启(0x0A) → EFUSE12V电源开启(0x0B) → ATX电源开启(0x0C) → CPU1.1V电源开启(0x0D) →
  4、浅绿色状态控制 GroupD 电源域的使能：
  CPU_IO电源开启(0x0E)→ CPU_SOC电源开启(0x0F) → CPU_CORE0电源开启(0x10) → CPU_CORE1电源开启(0x11) → 释放CPU PWR_GOOD(0x12)→ 等待电源稳定(0x13) →
  5、橙色是故障触发下电流程
  系统稳定运行(0x20，SM_STEADY_PWROK) →关闭CPU PWR_GOOD(0x21) → 关闭CPU_CORE1电源(0x22) → 关闭CPU_CORE0电源(0x23)→ 关闭CPU_SOC电源(0x24) → 关闭CPU_IO电源(0x25) → 关闭CPU_VDD_1.1V电源(0x26) → 关闭EFUSE电源(0x28) → S5设备下电(0x2B)→ 待机状态(0x08，SM_OFF_STANDBY)

## Slide 10: 工作内容1 — 东湖一号逻辑功能调试
调试问题 | 解决方法
Group B 电源上电故障（强制上电版本） | 
调试问题记录

## Slide 11: 工作内容2 —欧康诺电源上下电方案
1、特点：三个模块控制上下电：
master_fub：所有电源时序的顶层控制模块
cpu_aux：CPU0/1 的辅助电源上下电。
bnc_cpu_mem_seq：执行 CPU0/1 核心主电 + DDR 内存电源的上下电。
2、辅电状态跳转：
上电正向：ST_INIT → ST_PVCCFA_EHV → ST_PVNN_MAIN → ST_CPU_AUX_ON (完成，输出PWRGD=1)
下电反向：ST_CPU_AUX_ON → ST_PVNN_MAIN_OFF → ST_PVCCFA_EHV_OFF → ST_INIT (完成，PWRGD=0)
异常跳转：任意状态 → ERROR/TIMEOUT→ 上报master_fub进入ST_ERROR
3、主电状态跳转：
上电正向：ST_INIT → ST_PVCCD_HV → ST_PVCCFA_EHV_FIVRA → ST_PVCCINFAON → ST_PVCCIN → ST_CPUDONE (完成，输出PWR_OK=1)
下电反向：ST_CPUDONE → ST_PVCCIN_OFF → ST_PVCCINFAON_OFF → ST_PVCCFA_EHV_FIVRA_OFF → ST_PVCCD_HV_OFF → ST_INIT (完成，PWR_OK=0)
异常跳转：任意状态 → ST_PWROFF_TIMEOUT（下电超时）→ 上报master_fub进入错误态

## Slide 12: 工作内容2 — 欧康诺逻辑功能调试

## Slide 13: 工作内容3 — 龙芯3E6000硬件设计方案
  1、计算存储：双CPU架构， CPU0 和 CPU1 均支持 12 个内存通道（CHA-CHL），对应独立的 DIMM 通道；
  2、总线拓扑
  高速：XGMI 0~3 、PCIE 0~5接口；XGMI 0~2用于 AMD的CPU 间互联；XGMI 3、PCIE 0~5、USB2.0/3.0 通过MCIO或连接芯片连接网卡、显卡、存储器、USB等外部高速设备以及CPU 间的控制类信息交互。
  低速：I3C (BMC或CPU对 DDR5 DIMM 通信)、I2C（BMC或CPLD等设备通信）、SPI（ TPM芯片、BIOS_FLASH 等设备通信）、eSPI、UART、JTAG接口
  3、时钟复位
  一级AUS615的100M时钟给CMU、P0/P1、部分MCIO_CONN使用；二级CLK_DB2000的100M时钟给MCIO_CONN使用；
  系统复位（SYS_RESET）、PCIe 复位（PCIE_RST_N）、RSMRST 等，由 CPLD 与 CPU 协同管理，结合CPLD功能详细分析；
  4、电源和监控
  辅电供电/核心供电；硬件状态监控；CPLD强相关，结合CPLD功能详细分析；

## Slide 14: 工作内容1 —东湖一号逻辑方案设计
逻辑设计方案
  1、电源时序控制
  2、电源状态监测
  3、硬件故障监控与检测
  4、芯片的通信交互
  5、按钮控制
  6、风扇控制
  7、指示灯控制
  7、CPLD复位控制
  8、CPLD在线升级

## Slide 15: 工作内容 —东湖一号电源上下电方案
  1、各电源状态机上电使能条件：上电阶段电源吴故障，延时后依次上电
  各电源下电使能条件：任一电源故障触发下电，延时后依次下电
  2、蓝色状态控制 GroupA 和 GroupB 电源域的使能：
  复位状态(0x00) → 开启RTC待机电源(0x01) → 南桥复位保持(0x02) → 开启CPU3.3V待机(0x03) → 开启CPU1.8V待机(0x04)→ 开启USB待机电源(0x05) → 释放南桥复位(0x06) → S5设备上电(0x07) → 待机就绪(0x08) →
  3、深绿色状态控制 GroupC 电源域的使能：
  主电源模块使能(0x09)→ 遥测功能开启(0x0A) → EFUSE12V电源开启(0x0B) → ATX电源开启(0x0C) → CPU1.1V电源开启(0x0D) →
  4、浅绿色状态控制 GroupD 电源域的使能：
  CPU_IO电源开启(0x0E)→ CPU_SOC电源开启(0x0F) → CPU_CORE0电源开启(0x10) → CPU_CORE1电源开启(0x11) → 释放CPU PWR_GOOD(0x12)→ 等待电源稳定(0x13) →
  5、橙色是故障触发下电流程
  系统稳定运行(0x20，SM_STEADY_PWROK) →关闭CPU PWR_GOOD(0x21) → 关闭CPU_CORE1电源(0x22) → 关闭CPU_CORE0电源(0x23)→ 关闭CPU_SOC电源(0x24) → 关闭CPU_IO电源(0x25) → 关闭CPU_VDD_1.1V电源(0x26) → 关闭EFUSE电源(0x28) → S5设备下电(0x2B)→ 待机状态(0x08，SM_OFF_STANDBY)

## Slide 16: 工作内容1 — 东湖一号逻辑功能调试

## Slide 17: 2、学习及工作回顾
  完成硬件工程师上、岗考试，完成公司新人入职培训
  了解部门定制化服务器和卡类相关知识，熟悉负责项目的基本业务
  完成所属项目的CPLD逻辑开发和维护工作：
    参与开发与维护的项目：
    服务器：东湖一号、欧康诺、龙芯3E6000、希奥端、 铁塔-飞腾
    卡类：异格FPGA加速卡（X16和X8）、PCIE卡类测试治具、OCP卡类测试治具
    主要工作内容：
    熟悉硬件总体设计方案和硬件架构；
    整理逻辑需求点和功能点，根据需求点完成逻辑总体方案；
    配合硬件工程师完成IO资源和逻辑资源的评估和CPLD的选型；
    完成逻辑CPLD代码编写、仿真、调试；

## Slide 18
  第2部分
  项目案例及经验分享
PART 03
2

## Slide 19: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
项目概述
  参与东湖一号项目逻辑调试工作，核心围绕主板与备板电源上下电控制、CPU 在位检测、电源按钮长短按功能、BMC I2C交互等关键模块展开，涉及逻辑代码开发、功能仿真、时序优化及上板联调全流程，保障设备电源系统稳定可靠运行基础功能测试
  逻辑开发——Lattice、VSCode
  功能仿真——Questasim/Modulesim
  上板联调——实际硬件环境
  核心职责
  负责电源控制模块逻辑调试，包括测试用例设计与执行、缺陷定位与修复、代码优化迭代，同时协同硬件、BMC等推进问题解决，确保项目按进度达成调试目标

## Slide 20: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
案例1： o_PAL_PVCC_HPMOS_EN_R 信号无输出修复（Group B 电源域适配）
问题背景与现象
  在项目初期强制上电版本中，o_PAL_PVCC_HPMOS_EN_R（PAL_PVCC_HPMOS 电源使能信号）始终无输出，导致该电源模块无法启动，进而影响后续 Group B 组其他电源的时序联动，阻塞整体上电流程。
排查与解决过程
  第一步：问题定位
  查阅前期代码版本记录，发现该信号在强制上电逻辑中被暂存，未添加拉高控制语句，属于初期开发时的功能遗漏。
  第二步：硬件协同
  对接硬件同事，明确o_PAL_PVCC_HPMOS_EN_R归属Group B 电源域，需满足该组 “先 PG（电源就绪）后 EN（使能）” 的时序要求：必须先检测到该电源的 PG 信号，再输出 EN 使能，避免电源空载启动。

## Slide 21: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
  第三步：代码迭代
  在pwrseq_slave模块中完成 3 项关键修改：
  1.新增 PG 信号输入接口：添加db_i_pgd_pal_pvcc_hpmos（PAL_PVCC_HPMOS 电源的 PG 信号，经去抖处理），确保硬件 PG 状态能准确传入逻辑；
  2.设计时序控制逻辑：在状态机中新增判断条件 —— 仅当db_i_pgd_pal_pvcc_hpmos为高（电源就绪）时，才触发w_grp_b_pal_pvcc_hpmos_en（Group B 组内该电源的使能中间信号）；
  3.关联输出信号：将o_PAL_PVCC_HPMOS_EN_R与w_grp_b_pal_pvcc_hpmos_en绑定，确保使能信号按时序输出。
  第四步：硬件验证
  联合硬件同事进行上电测试，使用示波器监测db_i_pgd_pal_pvcc_hpmos与o_PAL_PVCC_HPMOS_EN_R的时序关系：PG 信号拉高后 500ns 内 EN 信号稳定输出，完全符合 Group B 组时序要求，该电源模块正常启动。

## Slide 22: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
案例2： Group C/D 电源上电失败（多轮排查 + 故障逻辑定位）
问题背景与现象
  项目进入多电源域联调阶段时，出现严重阻塞：S5 电源域（1.8V/3.3V）能正常启动，但Group C/D 内的 S3/S0 状态电源均无启动迹象，上电流程卡在 S5→S3 的过渡阶段，多次重试后问题复现率 100%。。
多轮排查过程
  尝试方案 1：怀疑 PG 信号交互错误
  怀疑点：pwrseq_master（主模块）与pwrseq_slave（从模块）间的 PG 信号交互异常 —— 若 slave 模块未正确接收 / 反馈 Group C/D 电源的 PG 信号，master 会判定电源未就绪，不触发 EN 使能。
  操作：梳理 Group C/D 内所有电源（共 8 路）的 PG 信号链路，修改pwrseq_slave模块中db_i_pgd_c1/db_i_pgd_d2等 12 个 PG 信号的输入逻辑（如增加去抖延时、修正信号极性），重新上板测试。
  结果：Group C/D 电源仍无启动迹象，排除 PG 信号交互错误的可能。

## Slide 23: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
  尝试方案 2：参考仿真 TB 设置输入（排除内部状态机逻辑问题）
  怀疑点：pwrseq_master的状态机逻辑存在漏洞 —— 仿真时基于 TB（测试平台）写死输入信号，状态机能正常跳转（S5→S3→S0），但上板时输入信号动态变化，可能导致状态机卡壳。
  操作：在top模块中模拟 TB 的输入配置，将pwrseq_master的关键输入信号（如i_sys_rst_n、i_bmc_pwr_ctl）强制写死为仿真时的有效状态（如复位信号拉高、BMC 允许上电），屏蔽动态输入干扰。
  结果：状态机仍卡在 S5→S3 过渡阶段，Group C/D 电源无响应，说明内部状态机逻辑无问题，问题出在 “动态输入信号” 或 “外部触发条件”。
  尝试方案 3：新增 slave→master 使能信号（补充上电触发条件）
  怀疑点：上电触发信号不足 —— 上板时依赖 “物理按钮输入（i_FM_PWRBTN_OUT_N_R）+BMC 控制信号” 双触发，但实际板子中i_FM_PWRBTN_OUT_N_R（物理按钮经前端模块处理后的信号）无法正常给到pwrseq_master，导致 S5 之后无后续触发。

## Slide 24: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
  操作：在pwrseq_slave模块中新增o_slave_pwr_start_en（从模块向主模块的上电启动使能信号），逻辑设计为：S5 电源域 PG 信号全拉高后，o_slave_pwr_start_en自动拉高，替代i_FM_PWRBTN_OUT_N_R触发 S3 阶段启动；在pwrseq_master中添加该信号的判断条件，作为 S5→S3 的触发依据之一。
  结果：o_slave_pwr_start_en能正常拉高，但 Group C/D 电源仍未启动，排除触发信号不足的问题。
  尝试方案 4：修改状态机跳转逻辑
  怀疑点：S5→S3 过渡阶段的判断条件冗余 ——pwrseq_master的状态机在该阶段需同时满足 “PG 信号就绪”“无故障”“复位信号释放” 3 个条件，若其中某一条件误判，会导致跳转失败。
  操作：简化过渡阶段逻辑 —— 在pwrseq_master的SM_S5_TO_S3状态中，暂时注释 “无故障”“复位释放” 的判断条件，仅保留 “PG 信号就绪”，强制状态机向 S3 跳转，上板测试。
  结果：出现突破性变化 ——Group C/D 电源瞬间上电后立即掉电（示波器监测到 EN 信号拉高 10ms 后复位），说明状态机跳转无问题，但存在 “上电后立即触发下电” 的新问题。

## Slide 25: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
  尝试方案 5：定位下电触发源（故障检测逻辑排查）
  怀疑点：根据pwrseq_master的稳定状态（SM_STEADY_PWROK）逻辑 —— 电源全启动后，仅当 “故障检测（fault_det=1）”“CPU 热跳变”“正常下电请求” 三者之一满足时，才会触发下电。当前场景中，CPU 信号固定（无热跳变）、无下电请求，因此故障检测逻辑误判的概率极高。
  操作：在pwrseq_master中暂时注释fault_det（故障检测总信号）的判断逻辑，即强制fault_det=0，上板测试。
  结果：Group C/D 电源成功启动并稳定运行，上电流程从 S5→S3→S0 完全通畅，确认问题根源为fault_det误判导致下电。
  尝试方案 6：追溯 fault_det 误判原因（最终定位）
  怀疑点：fault_det由多个分故障信号（如fault_c_pg/fault_d_en）或逻辑与得到，需找到具体哪个分信号误触发。

## Slide 26: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
  操作：发现fault_c_pg（Group C 电源的 PG 故障信号）在 S5→S3 阶段被误拉高 —— 进一步追溯到pwrseq_slave模块中，Group C 内某路电源（C3_5V）的 EN 信号已使能，但对应的 PG 信号（db_i_pgd_c3）未接入，导致 slave 模块判定 “EN 已输出但 PG 未就绪”，触发fault_c_pg=1，最终导致fault_det=1。
  解决：在pwrseq_slave模块中为db_i_pgd_c3添加 “默认拉高” 的备用逻辑，重新上板测试。
  结果：fault_c_pg恢复低电平，fault_det=0，Group C/D 电源稳定启动，上电流程 100% 通畅。

## Slide 27: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
案例3： CPU 在位检测逻辑优化
问题背景与现象
  初始版本中 CPU 在位信号识别异常，无法准确根据 CPU0/CPU1 的在位状态控制对应电源域上电，存在误上电或漏上电风险，影响设备运行稳定性。
排查与解决过程
  第一步：问题定位
  通过将 db_cpu_prsnt 强制写死为 11，观察 CPU0/CPU1 上电状态，确认问题根源为去抖输入模块异常，导致在位信号识别不准确。。
  第二步：代码优化
  重构 CPU 在位检测代码及电源域启动控制逻辑，明确上电规则：CPU0 在位且 CPU1 不在位时仅启动 CPU0 电源；CPU0 不在位时无论 CPU1 状态均不上电；两者均在位时启动双电源。

## Slide 28: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
  第三步：硬件验证
  经多轮仿真与上板测试，优化后的逻辑完全符合预期，上电控制精准无异常。
项目成果
  解决 CPU 电源域误控问题，保障设备根据 CPU 实际在位状态动态调整电源输出，提升系统功耗控制合理性与运行稳定性。

## Slide 29: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
案例4： 电源按钮信号控制异常修复
问题背景与现象
  电源按钮（pwrbtn）输入信号传输异常，存在信号连接错误、按键状态识别失效问题，表现为无论是否按下按钮，设备均会异常上电，且长按下电后会自动重启。
排查与解决过程
  第一步：问题定位
  梳理 pwrbtn 信号在 cpu_module、pwrseq_slave、pwrseq_master 等模块的传输路径，发现信号连接错误（如错连 w_pwr_btn 与 w_pal_pwrbtn_n_r），以及进入到pwr_but_ctrl模块内的输入信号输出按键无效，替换为输入的w_pal_pwrbtn_n_r 。
  第二步：代码优化
  调整各模块信号连接关系，将 pwrseq_master 模块内 p0_pwrbtn_n 信号由写死改为动态关联～w_pal_pwrbtn_n_r，修正 db_i_fm_pwrbtn_out_n_r 声明类型为 wire。

## Slide 30: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
  第三步：功能完善
  在 pwr_master 模块新增长短按检测逻辑，针对长按下电后自动重启问题，在 standby 状态添加长按时间 flag 判断，确保长按期间保持待机状态，等待新指令触发上电。
项目成果
  解决电源按钮控制异常问题，实现短按上电、长按正常下电功能，按键响应精准无异常循环，提升设备操作可靠性。。

## Slide 31: 3.1项目案例及经验分享——东湖一号项目主板逻辑调试
案例5： 电源时序逻辑优化
问题背景与现象
  pal_pvcc_hpmos、CPU 0/1 的 12V 及 dimm_12V 使能信号时序混乱，未遵循电源树上下电顺序要求，存在电源模块损坏风险。
排查与解决过程
  第一步：时序梳理
  明确电源树规定的上下电顺序，梳理各使能信号的依赖关系与启动时序要求。
  第二步：逻辑调整
  在状态机逻辑中添加时序控制机制，按电源树顺序规划各使能信号的输出时机，确保信号触发符合时序规范。
  第三步：测试验证
  通过上板测试验证时序优化效果，确保各电源模块按预期顺序启动与关闭。

## Slide 32: 3.2项目案例及经验分享——欧康诺上电功能逻辑调试
项目概述
  欧康诺目前的逻辑环境，卡在上电初始环节，导致项目进展停顿，上电时序强相关逻辑代码，需要去在逻辑代码中定位解决问题
  逻辑开发——Lattice、VSCode
  功能仿真——Questasim/Modulesim
  上板联调——实际硬件环境
  核心职责
  解决上电问题，同时确保按照时序的严格要求按序上电，确保该流程无误，正常进行硬件的下个步骤
  梳理单板逻辑功能需求，继续处理调试并提供测试启动的逻辑版本，后续跟进

## Slide 33: 3.2项目案例及经验分享——欧康诺上电功能逻辑调试
案例1： o_PAL_PWRGD_AUX_CPU0输出信号来回在4ms周期内高低电平跳转
问题背景与现象
  AUX_PWRGD关联的是该项目的辅电，是在起电流程之前就需要输出开启完成的，而输出的o_PAL_PWRGD_AUX_CPU0信号作为告知CPU辅电准备完成，逻辑需在AUX上电完成后开启主电上电流程，但是目前该信号不稳定，来回跳转，导致无法进入主电的上电流程，进而阻塞整体上电流程。
排查与解决过程
  第一步：问题定位
  通过硬件同事示波器测量的该信号，在逻辑代码中关于AUX部分的状态机跳转定位，在mater_fub主控制状态机模块ST_LCPU_AUX状态下，会进行rAUX_PWRGD_CPU0的赋值拉高，同时查看后续的代码跳转确定位置。
  第二步：修改尝试
  对在该状态下，发现会先将rAUX_PWRGD_CPU0 信号输出拉高，然后会经过error判断以及SLP_S3状态检测再通过AUX辅电模块传回来的AUX_Done信号共同去判定是否进入下一状态，如果出现error事件或者系统还处于S3状态，就会拉低，并且该状态的判断条件延时也符合示波器测量的跳转周期。

## Slide 34: 3.2项目案例及经验分享——欧康诺上电功能逻辑调试
  第三步：初步修改
  目前首要问题是进行上电流程，先将其余部分的判定代码注释，查看是否能够保持住信号的拉高，尝试进入下一状态。
  第四步：硬件验证
  在注释之前部分的判定条件代码之后，测量o_PAL_PWRGD_AUX_CPU0，持续拉高，满足后续上电流程以及CPU响应条件。

## Slide 35: 3.2项目案例及经验分享——欧康诺上电功能逻辑调试
案例2： 主电经测量无上电使能以及电压显示
问题背景与现象
  AUX_PWRGD问题解决之后，按照状态机跳转的流程，会进行主电的上电流程，但是目前经过硬件测量，主电未起。
排查与解决过程
  第一步：问题定位
  在逻辑代码中，ST_LCPU_AUX状态之后，会通过判断条件是否进入到ST_PSU模块，该模块会输出一个oCPU_MEM_EN信号，该信号会传输到avc_cpu_mem_seq模块进行主电流程的跳转和使能输出。
  第二步：修改尝试
  由于在ST_LCPU_AUX该状态下，需要判断触发跳转下一步骤的条件较多，尝试先将一些输入进来的判断信号或者error触发信号都先写死，只保留iCPU0_AUX_Done和CPU传到CPLD的iFM_SLP_S3_N信号，生成版本让硬件同时进行测量，发现与之前一致，主电均未上电。

## Slide 36: 3.2项目案例及经验分享——欧康诺上电功能逻辑调试
  第三步：精准定位
  在对cpu_aux模块进行简单的仿真之后，发现iCPU0_AUX_Done是作为改模块的输出，master_fub的输入，该输入信号是确定无误的，那就是CPU反馈给我们的iFM_SLP_S3_N信号的问题，导致无法跳转到下一状态。经讨论，该信号是通过反馈给CPU的AUX_pg信号之后，会退出S3状态，进入上电流程，但是经过硬件同事测量，发现改信号暂未拉高，逻辑对改判定条件做修改，发现主电可上，该信号是CPLD的输入CPU自己内部进行判定处理的，所以它的这个输入信号,逻辑不可控，初步定位为可能是CPU的问题。
  第四步：硬件验证
  在更换CPU之后，经过测量，CPU会在接收到PG信号之后把iFM_SLP_S3_N拉高，符合上电前的时序步骤，于是将正常判定条件加入，发现已可以正常进行跳转，明确就是CPU存在问题。

## Slide 37
  第4部分
  工作总结及建议
PART 04
4

## Slide 38: 4.工作总结及建议
项目总结
  技术层面
  逻辑调试需注重信号链路全流程核查，尤其是多模块间信号交互，需明确各节点信号定义与连接关系，避免因信号错连导致功能异常。
  时序优化与硬件特性强相关，需结合电源树等硬件设计规范，确保逻辑代码与硬件特性匹配，减少潜在硬件风险。
  复杂功能（如长短按检测）需拆分逻辑层级，先解决信号识别问题，再优化状态机控制逻辑，逐步实现功能闭环。
  流程层面
  缺陷修复需遵循 “定位 - 验证 - 优化” 闭环，通过强制写死信号、分段测试等方法快速定位问题根源，避免盲目修改代码。
  多轮测试迭代中需做好版本管理与修订记录，明确各版本修改内容与验证结果，便于回退版本与问题追溯。

## Slide 39: 4.工作总结及建议
  跨团队协作需明确沟通节点，及时同步调试进度与问题，尤其是与硬件、驱动团队的协同，确保问题高效解决。
  个人成长
  通过项目实践，熟练掌握 Lattice 逻辑开发、Questasim 仿真及上板联调技能，提升复杂问题定位与解决能力，深化对电源控制逻辑与硬件特性的理解，学会在多模块交互场景下统筹功能实现与稳定性保障。
  后续规划
  后续将持续优化电源控制模块逻辑，提升代码可读性与可维护性；针对调试过程中发现的共性问题，整理成规范文档，为同类项目提供参考；同时加强与跨团队的协作效率，提前规避潜在风险，助力项目高效推进。

## Slide 40
  第5部分
  未来目标和计划
PART 04
5

## Slide 41: 5、未来目标和计划
通过这段时间实际参与到CPLD逻辑代码的调试工作中，吸取到了很多方面的调试经验，首先要完成现有项目收尾工作，确保电源系统稳定可靠，形成可复用的调试规范。
关于CPLD逻辑代码的仿真问题，在之后整理相关的技术文档输出，协助其他硬件同事在项目初期可以先进行仿真去验证一下模块内的输入输出是否存在问题，提前规避一些错误，确保后续整体流程的按时推进。
持续学习硬件以及CPLD相关知识，综合多方面成长，提升复杂系统问题解决能力，提高工作效率。

## Slide 42
  欢迎各位专家指正
  谢谢各位评委！